## Slide 1
离合器认知

## Slide 2
学习目标
一
二
三
四
五
了解离合器的概述
了解离合器的作用和要求
熟悉离合器的工作原理
熟悉离合器的种类
掌握离合器的构造与检修

## Slide 3
一、 概述
1.作用
1、平稳起步。
汽车从静止到行驶过程中，其速度由零逐渐增大，而发动机在汽车行驶之前就先处于运转状态，如果发动机的动力直接传给驱动轮，会因汽车巨大的惯性而导致发动机熄火或汽车起步抖动，甚至造成机件损坏。

## Slide 4
一、 概述
1.作用
1、平稳起步。
有了离合器，在汽车起步时就可通过离合器逐渐接合（与此同时，逐渐踩下加速踏板以增加发动机的输出转矩），利用逐渐增大的摩擦力使离合器输出的转矩逐渐增大，于是，发动机的转矩便可由小到大地传给驱动轮产生驱动力。

## Slide 5
一、 概述
1.作用
2、便于换挡。
利用离合器的分离来切断动力传递，便于挂入所需挡位。汽车上采用的手动齿轮式变速器，在变换挡位时，需将发动机的动力切断，从而使原啮合的齿轮易于分离，这样需啮合两齿轮的圆周速度能更快的达到同步，减小换挡冲击以便于挂挡，同时可避免或减轻齿轮的撞击现象。

## Slide 6
一、 概述
1.功用
3、防止传动系过载。
  当汽车紧急制动时，驱动车轮突然减速，如果没有离合器，则发动机将因和传动系刚性连接而急剧降低转速，使发动机和传动系中的运动件产生很大惯性力矩（其数值将远远超过发动机正常工况下所发生的最大扭矩），从而使传动系过载而造成机件损坏。

## Slide 7
一、 概述
1.功用
4、传递转矩
在汽车机械式传动系中，发动机转矩是利用离合器的摩擦力矩传递给驱动轮。

## Slide 8
一、 概述
2.性能要求
1、保证发动机最大扭矩输出。
2、分离彻底，接合平顺。
3、良好的散热能力。
4、操作轻便。
5、从动部分质量小，减少换档时的冲击。

## Slide 9
一、 概述
离合器位于发动机与变速器之间．是汽车传
动系中直接与发动机相联系的总成，用来切断
和实现发动机对传动系的动力传递。

## Slide 10: 判断题（选“A”和“B”，A是对，B是错）
离合器位于变速器与车轮之间．是汽车传动系中直接与车轮相联系的总成，用来切断和实现发动机对传动系的动力传递。（ ）

## Slide 11
离合器的类型
  （1）摩擦式离合器
  （2）液力式离合器
  （3）电磁式离合器

## Slide 12
（1）摩擦式离合器
(1)按从动盘的数目分
*单片式
*双片式
*多片式
(2)按压紧弹簧的形式分
*膜片弹簧式 （膜片式）
*多簧式
*中央弹簧式
在汽车机械式传动系中广泛采用的是摩擦式离合器。

## Slide 13
（1）摩擦式离合器
(3)按操纵方式分
*机械式
*液压式
*气压式
在汽车机械式传动系中广泛采用的是摩擦式离合器。

## Slide 14: 膜片弹簧式离合器
特点：
用弹簧钢板制成的带有锥度的膜片弹簧作为压紧弹簧。
（1）膜片弹簧与螺旋弹簧相比具有以下优点：
①结构紧凑，尺寸小，重量轻。
由于膜片弹簧既作为压紧装置，又承担了分离杠杆的作
用。因此，这种离合器就没有单独的分离杠杆及相应的连
接元件。

## Slide 15: 膜片弹簧式离合器
②使用寿命长
由于没有分离杠杆，相应的摩擦副减少。同时，压盘的移
动均匀，不易引起偏斜，从动盘、压盘和飞轮的磨损均
匀，尤其是从动盘磨损量减小，使用寿命延长。一般在正
常使用条件下，膜片弹簧式离合器的寿命大约100000km。
。

## Slide 16: 膜片弹簧式离合器
③工作性能稳定，操纵轻便
膜片弹簧的弹性曲线呈非线性变化，从动盘磨损后，压盘
前移，此时膜片弹簧的弹力略有上升（下图中的BF段），
从而保传递发动机最大输出转矩。当驾驶员踩下离合器踏
板时，膜片弹簧的变形增大（BH段），而此时其弹力是减
小的，从而使操纵轻便。

## Slide 17: 膜片弹簧式离合器

## Slide 18: 单项选择题
关于膜片弹簧式离合器的特点，描述不正确的是（ ）
A 、结构紧凑，尺寸小，重量轻
B 、使用寿命长
C 、工作性能稳定，操纵轻便
D 、膜片弹簧式离合器的寿命大约10000km

## Slide 19: 摩擦式离合器的基本结构组成
1、基本结构
根据各结构元件的动力传递和作用不同，摩擦式离合器可分为以下4部分：
（1）主动部分：飞轮、压盘、离合器盖。
（2）从动部分：从动盘、输出轴（又是变速器输入轴）。

## Slide 20: 摩擦式离合器的基本结构组成
（3）压紧装置：膜片或螺旋弹簧（目前轿车及中型车辆上大多采用膜片弹簧）。
（4）操纵机构：分离杠杆、浮动支承、踏板、回位弹簧拉杆调节叉、分离叉、分离轴承。

## Slide 21: 摩擦式离合器的基本结构组成
飞轮
输出轴
从动盘
离合器盖
压盘
离合器踏板
膜片弹簧
分离叉
分离杠杆

## Slide 22: 摩擦式离合器的基本结构组成

## Slide 23: 单项选择题
摩擦式离合器的主动部分不包括以下哪项（ ）
A 、飞轮
B 、压盘
C 、 输出轴
D 、离合器盖

## Slide 24: 主动部分
  组成:飞轮、压盘、离合器盖。 主动部分由飞轮、压盘和离合器盖等组成，离合器盖用螺钉固定于飞轮的后端面上，压盘通过传动片与离合器盖相连，可作轴向移动，飞轮与曲轴固定在一起，只要曲轴旋转，发动机动力便可通过飞轮、离合器盖带动压盘一起转动。

## Slide 25
飞轮
压盘
离合器盖

## Slide 26: 从动部分
  组成:从动盘、输出轴（又是变速器输入轴）。
  从动部分由从动盘和变速器第一轴组成，变速器第一轴通过轴承支承于曲轴后端中心孔内。
从动盘
扭转减震器

## Slide 27: 从动盘

## Slide 28: 压紧装置
  组成:膜片或螺旋弹簧（摩擦式离合器大多使用膜片弹簧）。
  压紧装置由膜片弹簧或若干螺旋弹簧组成，安装于压盘与离合器盖之间，沿周向均匀分布，把压盘、飞轮、从动盘相互压紧。
膜片弹簧

## Slide 29: 操纵机构
作用：
驾驶员使离合器迅速彻底分离适应换挡需要;
并使之柔和接合以满足汽车平稳起步的需要。

## Slide 30: 操纵机构
组成：包括离合器踏板到离合器壳内的分离轴承及中间的传动部件。
分类：
一、机械式操纵机构 二、液压式操纵机构

## Slide 31: 一、机械式操纵机构
  机械式操纵机构有杠杆传动和钢索传动两种；
  机械式操纵机构（杠杆式）操纵机构由踏板、回位弹簧、拉杆调节叉、分离叉、分离轴承等组成。
  杠杆式操纵机构结构简单，工作可靠，但杠杆间的铰接多，中间磨损大，当车身和车架发生变形时，影响其正常工作。

## Slide 32: 一、机械式操纵机构
分离叉
分离轴承

## Slide 33: 一、机械式操纵机构
钢索传动
杠杆传动

## Slide 34: 一、机械式操纵机构
杠杆传动的特点是：结构简单，成本低，维修方便。
不足是：铰接点多，易磨损，维护里程短；空间尺寸大，不利于其他机件的布置；操纵费力，这种结构形式目前只在一些轻、中型货车上采用。

## Slide 35: 一、机械式操纵机构
钢索传动和杠杆传动基本相同，只是杠杆传动中的拉杆用钢索来代替。不足之处是：使用过程中，钢索会被拉长，导致踏板自由行程变大，造成离合器分离不彻底；不能增大踏板力，操纵较费力。因此，这种结构形式多用于微型、轻型车辆以及部分早期的轿车上。

## Slide 36: 一、机械式操纵机构
机械式操纵机构不论是杠杆传动还是钢索传动，在目前设计的车辆上均已被淘汰，而以液压式操纵机构替代。

## Slide 37: 二、液压操纵机构
液压式操纵机构由踏板、主缸（又称总泵）、储液罐、工作缸（又称分泵）、分离板、分离轴承、助力弹簧及管路系统等所组成。
液压操纵机构具有摩擦阻力小、质量轻、操纵轻便、接合柔和、布置方便、不受车身车架变形的影响等优点，另外由于采用了吊挂式踏板，提高了车身内的密封性，因此应用较为广泛。

## Slide 38: 二、液压操纵机构
（1）主缸（又称总泵）的结构和工作原理
离合器主缸具有以下功能：使油液通过管路流至离合器分泵，通过使用进油孔和补偿孔对温度变化和最小油液损失进行补偿，以维持正确的流量；通过储油箱补偿孔排出流体，补偿了离合器从动盘和压盘的磨损，从而无需进行周期性调整。

## Slide 39: 二、液压操纵机构

## Slide 40: 二、液压操纵机构（看图填空）
（ 1 ）
（ 2 ）
（ 3 ）
（ 4 ）
（ 5 ）
（ 6 ）
（ 7 ）
（ 8 ）

## Slide 41: 作业
1、汽车离合器的作用有哪些？
2、摩擦式离合器的基本结构组成有哪些？